## Slide 1: ARDUINO

## Slide 2: Preguntas que faltan por contestar
¿Son necesarias dos resistencias en el divisor de voltaje?
  Esto depende de cada microcontrolador, en Arduino se puede suprimir una de las resistencias, lo veremos mas adelante.
¿Se pueden suprimir las dos resistencias en Arduino?
  Si, esto lo veremos mas adelante.

## Slide 3
Al presionar el botón, se tiene un “1” lógico
Al no presionar el botón se tiene un “0” lógico
Divisor de voltaje

## Slide 4
Al presionar el botón, se tiene un “1” lógico
Al no presionar el botón se tiene un “0” lógico
Divisor de voltaje

## Slide 5
Debido a la configuración del microcontrolador en Arduino como entrada tiene una alta impedancia.
Limita la corriente
Divisor de voltaje

## Slide 6: Entradas digitales pull up
Estas resistencias establecen un estado lógico “1” cuando están en reposo.
  RPU (20 kΩ - 50 kΩ).
Se puede activar o desactivar

## Slide 7
Al presionar el botón, se tiene un “0” lógico
Al no presionar el botón se tiene un “1” lógico
Entradas digitales pull up

## Slide 8
Al presionar el botón, se tiene un “0” lógico
Al no presionar el botón se tiene un “1” lógico
Entradas digitales pull up

## Slide 9: Uso de las entradas digitales
Para configurar la entrada se realiza mediante
  pinMode (); // Configura el pin como entrada o como salida.
Para activar la resistencia pull up se usa la instrucción
  digitalWrite ();
Ejemplo: Activar en el pin 10 la resistencia pull up.
pinMode (10, INPUT);
digitalWrite (10, HIGH); // activa la R-Pull up
-----------------------------------------------------------------------------------------
pinMode (10, INPUT_PULLUP);

## Slide 10: Consideraciones en las entradas digitales con pull up
Hay que considerar que, si se decide cambiar el funcionamiento del pin de modo entrada a salida, se desactiva la resistencia pull up al regresar a entrada esta permanecerá desactivada.
Hay que tener en cuenta que la lógica es negada, es decir si no se ha presionado el botón este se
encuentra en un “1” lógico y que al
presionar cambia a un “0” lógico.

## Slide 11: EJEMPLO: Encender 1 LED con un botón
Queremos encender un led después de presionar 5 veces un botón y después de presionar otras 5 veces el led se debe de apagar.
¿Cómo es el arreglo para el boton?
  Con una resistencia.
  Sin resistencias
¿Cual es la diferencia en el programa?

## Slide 12
Esquemático

## Slide 13
Circuito

## Slide 14
Programa

## Slide 15
Esquemático

## Slide 16
Circuito

## Slide 17
Programa