## Slide 1: ARDUINO

## Slide 2: Interrupciones
¿Qué es una interrupción?
  Es una suspensión temporal de la ejecución de un proceso
¿Qué hace una interrupción?
  Ejecutar una subrutina de servicio de interrupción
  Finalizada dicha subrutina, se reanuda la
  ejecución del programa.
¿Cuándo se ejecuta una interrupción?

## Slide 3: TIPOS DE INTERRUPCIONES
Hay dos tipos de interrupciones
  Internas
    Generadas por el programa
  Externas
    Generadas de forma externas en los pines

## Slide 4: TIPOS DE INTERRUPCIONES
Interrupciones generadas en temporizadores

## Slide 5: TIPOS DE INTERRUPCIONES
Interrupciones generadas por protocolos y otras funciones especiales.

## Slide 6: Interrupciones externas
Hasta ahora, cuando se ha utilizado botones en el programa se tiene que hacer la pregunta que nos de el valor lógico que tiene el pin.
También se ha hecho un programa para poder detectar el flanco de la entrada del pin.
A este método se le conoce como polling
¿Es necesario preguntar a cada rato?
  NO Con las interrupciones externas

## Slide 7: Interrupciones externas
¿Qué interrupción externa nos puede ayudar con las entradas digitales?
Iniciamos con las interrupciones externas INTx

## Slide 8: Interrupciones externas
¿Cómo funcionan las interrupciones externas INTx?
  Se utilizan en los pines con la etiqueta INTx.
  En Arduino Uno son INT0 Y INT1
  Se activan cuando hay:
    Cambio de flanco (CHANGE)
    Flanco de subida (RISING)
    Flanco de bajada (FALLING)
    Nivel bajo (LOW)

## Slide 9: Interrupciones externas
Ya activada se ejecuta una función ISR
  Debe ser corta y rápida
  No puede tener parámetros en la llamada y no devuelve ningún valor a otra función.
  Dos ISR no se pueden ejecutar al mismo tiempo
    Si se llama cuando se ejecuta una, se ejecutará después de la otra.
    Si son varias, estas se ejecutan en orden de prioridad
  Variables usadas declararlas como volatile

## Slide 10: Interrupciones externas
¿Cómo se llama a la función ISR?
  Void Setup (){
  attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (2), ISR, FALLING); }
  digitalPinToInterrupt () // permite poner el numero
  ISR // es el nombre de la función
  FALLING // es la forma de activar
Tambien se puede cambiar digitalPinToInterrupt por “0” o “1”)
  “0” es el pin 2 y “1” es el pin 3.

## Slide 11: EJEMPLO : Contador
Queremos encender 6 leds de forma secuencial, al inicio ninguno debe estar encendido, al presionar por primera vez se debe encender el led 1, al presionar se debe encender el led 2, solamente un led puede estar encendido a la vez y después se reinicia con todos los leds apagados.

## Slide 12
Esquemático

## Slide 13
Circuito

## Slide 14
Programa

## Slide 15
Programa

## Slide 16: Preguntas Interesantes
En Arduino uno solo hay dos interrupciones externas ¿Cómo hacerle si necesito más interrupciones externas?
  Se puede hacer mediante un circuito externo
  También podemos usar las interrupciones PCINT