## Slide 1: ARDUINO

## Slide 2: TIPOS DE INTERRUPCIONES
Hay dos tipos de interrupciones
  Internas
    Generadas por el programa
  Externas
    Generadas de forma externas en los pines

## Slide 3: Interrupciones externas
¿Cómo funcionan las interrupciones externas INTx?
  Se utilizan en los pines con la etiqueta INTx.
  En Arduino Uno son INT0 Y INT1
  Se activan cuando hay:
    Cambio de flanco (CHANGE)
    Flanco de subida (RISING)
    Flanco de bajada (FALLING)
    Nivel bajo (LOW)

## Slide 4: Interrupciones externas PCINTx

## Slide 5: Interrupciones externas PCINTx
¿Cómo funcionan las interrupciones externas PCINTx?
  Actúan sobre los puertos.
  Son mas lentas que las interrupciones INTx
  Se activan cuando hay:
    Cambio de flanco (CHANGE)
    Flanco de subida (RISING)
    Flanco de bajada (FALLING)
    Nivel bajo (LOW)

## Slide 6: Interrupciones externas PCINTx
¿Cómo se declaran las interrupciones externas PCINTx?
  Con el registro PCICR.
    PORT B: PB0 – PB7 PCIE0 D8-D13
    PORT C: PC0 – PC6 PCIE1 A0-A5
    PORT D: PD0 – PD7 PCIE2 D0-D7

## Slide 7: Interrupciones externas PCINTx
¿Cómo se que se activo una interrupción externa PCINTx?
  Con el registro PCIFR.
    PORT B: PB0 – PB7 PCIF0 D8-D13
    PORT C: PC0 – PC6 PCIF1 A0-A5
    PORT D: PD0 – PD7 PCIF2 D0-D7
  Hay que limpiar este registro para que continúe detectando las interrupciones

## Slide 8: Interrupciones externas PCINTx
PORT B: PB0 – PB7 PCINT0
PORT C: PC0 – PC6 PCINT1
PORT D: PD0 – PD7 PCINT2
En cada grupo hay que decir cuales pueden activar la interrupción

## Slide 9: Interrupciones externas PCINTx
ISR(PCINT0_vect) D8-D13
ISR(PCINT1_vect) A0-A5
ISR(PCINT2_vect) D0-D7
Hay que definir la función de las PCINT.

## Slide 10: EJEMPLO : 3 LEDs
Queremos encender 3 leds con 3 botones, cada uno de estos leds se enciende o se apaga al presionar su botón respectivo, el programa debe manejar interrupciones externas PCINTx.

## Slide 11
Esquemático

## Slide 12
Circuito

## Slide 13
Programa