## Slide 1: ARDUINO

## Slide 2: Instrucciones en el HD44780
Para limpiar la pantalla entonces se necesita enviar:
  comando (1);
  delayMicroseconds(2000); // esta instrucción demora mas
Para enviar el cursor al inicio y al primer renglón se necesita enviar:
  comando (2);
  delayMicroseconds(2000); // esta instrucción demora mas

## Slide 3: Instrucciones en el HD44780

## Slide 4: Instrucciones en el HD44780
Para que el movimiento del cursor sea a la derecha
  comando (6); //B00000110
Para que el movimiento del cursor sea a la izquierda
  comando (4); //B00000100
Para que se mueva la pantalla a la derecha en lugar del cursor
  comando (7); //B00000111
Para que el movimiento del cursor sea a la izquierda
  comando (5); //B00000101

## Slide 5: Instrucciones en el HD44780

## Slide 6: Instrucciones en el HD44780
Para que la pantalla sea visible
  comando (12); //B00001100
Para que la pantalla no sea visible
  comando (8); //B00001000
Para que el cursor sea visible
  comando (14); //B00001110
Para que el cursor no sea visible
  comando (12); //B00001100
Para que el carácter donde esta el cursor y el cursor parpadee
  comando (15); //B00001111
Para que el carácter donde esta el cursor parpadee
  comando (13); //B00001101

## Slide 7: Instrucciones en el HD44780

## Slide 8: Instrucciones en el HD44780
Para que retroceda el cursor
  comando (16); //B00010000
Para que avance el cursor
  comando (20); //B00010100
Para que el cursor y la pantalla retrocedan
  comando (24); //B00011000
Para que el cursor y la pantalla avancen
  comando (28); //B00011100

## Slide 9: Instrucciones en el HD44780

## Slide 10: Instrucciones en el HD44780
Función una línea - caracteres de 5x8
  comando (32); //B00100000
Función una línea - caracteres de 5x10
  comando (36); //B00100100
Función dos líneas - caracteres de 5x8
  comando (40); //B00101000

## Slide 11: Instrucciones en el HD44780
Función salto de línea
  comando (192); //B11000000

## Slide 12: Instrucciones en el HD44780
Función ajustar cursor
Renglon 1, Columna 12 B10001011 COL 12-1=11 RENG 1-1 = 0
POSICIÓN = (COL-1) OR (“128”) 11 OR 128
Renglon 2, Columna 14 B11001101 COL 14-1=13 RENG 2-1 = 1
POSICIÓN = (COL-1) OR (“192”) 13 OR 192

## Slide 13
Programa

## Slide 14: Instrucciones en el HD44780

## Slide 15: Instrucciones en el HD44780

## Slide 16: Preguntas Interesantes
¿Hay librerias para el manejo del LCD?
  ¡Sí!
  Ahora si veremos el uso de librerias en la siguiente clase